## Slide 1: Entwicklung eines SYCL-Backends für die Alpaka-Bibliothek und dessen Evaluation mit Schwerpunkt auf FPGAs
Verteidigung der Diplomarbeit // 17. Dezember 2019
Erstgutachter: Prof. Dr-Ing. habil. Rainer G. Spallek
Zweitgutachter: Prof. Dr. rer. nat. Ulrich Schramm
Jan Stephan
Fakultät Informatik // Institut für Technische Informatik
Seniorprofessor Dr.-Ing. habil. Rainer G. Spallek

## Slide 2: Gliederung
Motivation und Ziel
FPGAs als Beschleuniger
  Einsatzzwecke
  Programmierung
Die SYCL-Spezifikation
Die Alpaka-Bibliothek
Implementierung des SYCL-Backends
  Struktur
  Probleme
Ergebnisse
  Nutzbarkeit
  Performanz
Fazit

## Slide 3: Motivation und Ziel

## Slide 4: Motivation
nvidia.com/de-de/design-visualization/
technologies/turing-architecture/
newsroom.intel.de/news-releases/intel-announces-worlds-best-
gaming-processor-new-9th-gen-intel-core-i9-9900k
de.farnell.com/xilinx/xcvu13p-l2figd2104e/
fpga-virtex-ultrascale-fcbga-2104/dp/3132220

## Slide 5: Motivation
CPU / GPU | FPGA | ASIC
Allzweck-Hardware | Spezialisierte Hardware | Spezialisierte Hardware
Günstig | Günstig | Teuer
Nicht taktgenau | Taktgenau | Taktgenau
Nicht anpassbar | Anpassbar | Nicht anpassbar
Schnell (GHz) | Langsam (MHz) | Schnell (GHz)
→ Niedrige bis mittlere Stückzahlen
→ Latenzkritische Probleme

## Slide 6: Ziel
  Untersuchung des SYCL-Standards
  Existierende Implementierungen
  Nutzbarkeit
  FPGA-Schwerpunkt
  Entwicklung eines Alpaka-SYCL-Backends
  Analyse der Schwierigkeiten und Unzulänglichkeiten
  Einschätzung der Leistungsfähigkeit
  Verifizierung durch reale Anwendung

## Slide 7: FPGAs als Beschleuniger

## Slide 8: FPGAs als Beschleuniger
  Aufbau
  Logikzellen mit geringer Komplexität
  Regelmäßige spaltenweise Feldstruktur
  Programmierbare Verdrahtungen
  Puffer für Ein- und Ausgabe (I/O)
  Weitere Elemente (Speicher, Multiplizierer, …)
Moderne FPGAs (Xilinx Virtex UltraScale+)
  Configurable logic block (CLB)
  Input/output block (IOB)
  Block RAM (36 kbit, paralleler Zugriff)
  UltraRAM (288 kbit, kein paralleler Zugriff)
  Digital signal processor (DSP)
  Clock management tile (CMT)
Nach [HS10], S. 10-14

## Slide 9: FPGAs als Beschleuniger Einsatzzwecke
  Schaltungsentwurf
      Rapid prototyping für integrierte Schaltkreise
      Einfache Fehlerbehebung
  Schaltkreise in kleiner Stückzahl
      Einstiegskosten geringer als bei ASICs
      Höhere Kosten pro Stück bei größeren Produktionsvolumen
  Microsoft: Inferenz tiefer neuraler Netzwerke [Fow+18, Chu+18]
      Trainierte Netzwerke als Schaltung
  Microsoft: FPGAs als Netzwerkkarten [Fir+18]
  Amazon: FPGA-Cloud-Instanzen [Ama]
      FPGAs als Beschleuniger [Di+17]

## Slide 10: FPGAs als Beschleuniger Programmierung // VHDL
Hardware-Modellierung mit VHDL
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
ENTITY reg2 IS
PORT(
clk : IN std_logic;
d0 : IN std_logic;
d1 : IN std_logic;
load : IN std_logic;
res : IN std_logic;
q0 : OUT std_logic;
q1 : OUT std_logic;
);
END reg2;
ARCHITECTURE beh OF reg2 IS
SIGNAL q0_s, q0_ns, q1_s, q1_ns : std_logic;
BEGIN
reg: PROCESS (clk, res)
BEGIN
IF res = ′1′ THEN
q0_s <= ′0′;
q1_s <= ′0′;
ELSIF clk′event AND clk = ′1′ THEN
q0_s <= q0_ns;
q1_s <= q1_ns;
END IF;
END PROCESS reg;
q0 <= q0_s AFTER 2 ns;
q1 <= q1_s AFTER 2 ns;
mux: PROCESS (load, q0_s, q1_s, d0, d1)
BEGIN
IF load = ′1′ THEN
q0_ns <= d0 AFTER 3 ns;
q1_ns <= d1 AFTER 3 ns;
ELSE
q0_ns <= q0_s AFTER 4 ns;
q1_ns <= q1_s AFTER 4 ns;
END IF;
END PROCESS mux;
END beh;

## Slide 11: FPGAs als Beschleuniger Programmierung // High-Level-Synthese
High-Level-Synthese
  Abstraktion der FPGA-Elemente
  Programmierung auf algorithmischer Ebene
  Festlegbare Randbedingungen
      Ausrollen von Schleifen
      Pipelining
      Block RAM
      etc.
  Hochsprachen
      C / C++ / SystemC
      OpenCL
      SYCL ←

## Slide 12: Die SYCL-Spezifikation

## Slide 13: Die SYCL-Spezifikation
SYCL [KRH19]
  Offener Standard
      Einheitliche Programmierschnittstelle
      Implementierung durch Hardware-Hersteller oder Dritte
      Herstellerspezifische Erweiterungen
  Basiert auf OpenCL
      OpenCLs Konzepte und Portabilität
      Keine Trennung zwischen Host- und Device-Quelltext
      Moderne C++-Schnittstelle
  Implementierungen
      ComputeCpp (Intel-CPUs, Intel-GPUs, NVIDIA-GPUs)
      Intel (Intel-Hardware)
      Xilinx (FPGAs)
      hipSYCL (AMD-GPUs, NVIDIA-GPUs), sycl-gtx (OpenCL 1.2)

## Slide 14: Die SYCL-Spezifikation
AXPY [Law+79]
auto queue = sycl::queue{xilinx_selector{}};
const auto range = sycl::range<1>{1024};
auto buf_x = sycl::buffer<int, 1>{range};
auto buf_y = sycl::buffer<int, 1>{range};
/* Initialisierung auf Host-Seite */
queue.submit([&](sycl::handler& cgh)
{
auto x = buf_x.get_access<sycl::access::mode::read>(cgh);
auto y = buf_y.get_access<sycl::access::mode::read_write>(cgh);
cgh.parallel_for<class axpy>(range,
[=](sycl::item<1> work_item)
{
auto idx = work_item.get_id();
y[idx] = a * x[idx] + y[idx];
}
});
queue.wait(); // Synchronisierung

## Slide 15: Die SYCL-Spezifikation
Xilinx-Erweiterungen
  Dataflow
  Pipelining
  Speicherzerlegung / Block RAM
      cyclic
      block
      complete
sycl::xilinx::dataflow([&]()
{
auto x = func_a(); // x ist ein Vektor
func_b(x);
});
sycl::xilinx::pipeline([&]()
{
for(auto i = 0; i < 1024; ++i)
{
/* … */
}
});
auto arr = sycl::xilinx::partition_array<int, 16,
sycl::xilinx::partition::cyclic<4, 1>>{};

## Slide 16: Die Alpaka-Bibliothek

## Slide 17: Implementierung des SYCL-Backends

## Slide 18: Ergebnisse

## Slide 19: Ergebnisse Nutzbarkeit // Übersicht
Implementierung | Nutzbarkeit mit Alpaka
ComputeCpp | Nicht nutzbar (fehlerhaft)
Intel | Nutzbar
Xilinx | Nicht nutzbar (fehlerhaft)
hipSYCL | Nicht nutzbar (unvollständig)
sycl-gtx | Nicht nutzbar (unvollständig)

## Slide 20: Ergebnisse Nutzbarkeit // ComputeCpp
Verwendete Version: ComputeCpp 1.1.5 Community Edition
Problem: Zeiger
template <typename T>
void f(T* ptr);
auto x = 42;
f(&x); // void f(int* ptr);
auto ptr = sycl_accessor.get_pointer();
f(ptr); // void f(__global int* ptr);
std::is_same_v<int*, decltype(ptr)>; // false
__global int* ptr2 = nullptr; // Syntaxfehler

## Slide 21: Ergebnisse Nutzbarkeit // Xilinx
Verwendete Softwareversionen:
  github.com/triSYCL/sycl, sycl/unified/next-Zweig, Commit #dfb95af
  SDAccel 2019.1
  XRT 2.2
  xilinx-u200-xdma & xilinx-u200-xdma-dev für Ubuntu 18.04 (Version 201830.2-2580015)
Problem #1: Mathematikfunktionen
  Compiler generiert fehlerhafte Instruktionen
  Manche Funktionen führen zu Compiler-Absturz
      rsqrt(double)

## Slide 22: Ergebnisse Nutzbarkeit // Xilinx
Problem #2: benutzerdefinierte Strukturen
struct coord
{
std::size_t x;
std::size_t y;
};
struct kernel
{
operator()()
{
auto c = coord{42, 42}; // Compiler-Absturz
}
};

## Slide 23: Ergebnisse Performanz // Verifizierung
Verifizierung des Alpaka-Backends
  Alpaka-Programm: jungfrau-photoncounter
  Photonenzähler für JUNGFRAU-Detektor (Paul Scherrer Institut, PSI)
      16 Megapixel
      2 Byte pro Pixel
      Derzeitige Frequenz: 100 Hz (3,2 GB/s)
      Zielfrequenz: 2,2 kHz (74 GB/s)
  : Anzahl der Photonen
  ADC: Messergebnis des Pixels
  Sockel: Grundrauschen des Pixels (engl. pedestal)
  Verstärkung: Signalverstärkung des Pixels (engl. gain)
  : Photonenenergie

## Slide 24: Ergebnisse Performanz // Verifizierung

## Slide 25: Ergebnisse Performanz // Compile-Zeit
Chart: 
| Kernel | Synthese | Optimierung | Platzierung | Routing | Bitstream
int | 0.018264 | 0.10611 | 0.020081 | 0.091458 | 0.13355 | 0.031586
float | 0.018218 | 0.079931 | 0.017141 | 0.076273 | 0.099769 | 0.022755

## Slide 26: Ergebnisse Performanz // Ressourcenverbrauch
float
int
Chart: Ressourcen
| CLB | Flip-Flops | LUTs | DSPs | Block RAM | UltraRAM
int | 82.78 | 17.18 | 47.11 | 88.17 | 4.9 | 0
float | 51.68 | 14.66 | 31.51 | 88.37 | 4.9 | 0

## Slide 27: Fazit

## Slide 28: Literatur

## Slide 29: Literatur
[Ama] Amazon Web Services, Inc. Amazon EC2 F1-Instances. URL: https://aws.amazon.com/de/ec2/instance- types/f1/ (besucht am 22.11.2019)
[Chu+18] Eric Chung u.a. „Serving DNNs in Real Time at Datacenter Scale with Project Brainwave“. In: IEEE Micro Jahrgang 38. Ausgabe 2 (März 2018), S. 8 – 20. DOI: 10.1109/MM.2018.022071131
[Di+17] Lorenzo Di Tucci u.a. „The Role of CAD Frameworks in Heterogeneous FPGA-Based Cloud Systems“. In: IEEE 35th International Conference on Computer Design. Nov. 2017, S. 423 – 426. DOI: 10.1109/ICCD.2017.75
[Fir+18] Daniel Firestone u.a. „Azure Accelerated Networking: SmartNICs in the Public Cloud“. In: 15th USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation. Apr. 2018, S. 51 – 64.
[Fow+18] Jeremy Fowers u.a. „A Configurable Cloud-Scale DNN Processor for Real-Time AI“. In: Proceedings of the 45th Annual International Symposium on Computer Architecture. Juni 2018, S. 1 – 14. DOI: 10.1109/ISCA.2018.00012
[HS10] Charles Hawkins und Jaume Segura. Introduction to Modern Digital Electronics. Preliminary Edition. SciTech Publishing, Inc., 2010. ISBN: 978-1-891-12107-4

## Slide 30: Literatur
[KRH19] Ronan Keryell, Maria Rovatsou und Lee Howes, Hrsg. SYCL™ Specification. 9450 SW Gemini Drive #45043, Beaverton, OR 97008-6018, Vereinigte Staaten von Amerika, April 2019.
[Law+79] Charles L. Lawson u.a. „Basic Linear Algebra Subprograms for Fortran Usage“. In: ACM Transactions on Mathematical Software Jahrgang 5. Ausgabe 3 (September 1979), S. 308 – 323. DOI: 10.1145/355841.355847
[Xil19a] Xilinx, Inc. Alveo U200 and U250 Data Center Accelerator Cards Data Sheet. DS962 (v1.1). Xilinx, Inc. 2100 Logic Drive, San Jose, CA 95124, Vereinigte Staaten von Amerika, Juni 2019.