## Slide 1: Entwicklung eines SYCL-Backends für die Alpaka-Bibliothek und dessen Evaluation mit Schwerpunkt auf FPGAs
Verteidigung der Diplomarbeit
17. Dezember 2019
Jan Stephan
Fakultät Informatik // Institut für Technische Informatik
Seniorprofessor Dr.-Ing. habil. Rainer G. Spallek

## Slide 2: Gliederung
Motivation und Ziel
FPGAs als Beschleuniger
  Einsatzzwecke
  Programmierung
Die SYCL-Spezifikation
Die Alpaka-Bibliothek
Implementierung des SYCL-Backends
  Struktur
  Probleme
Ergebnisse
  Nutzbarkeit
  Performanz
Fazit

## Slide 3: Motivation und Ziel

## Slide 4: Motivation
apple.com/de/shop/buy-iphone/
iphone-11-pro/
https://www.hpe.com/de/de/
servers/tower-servers.html
nvidia.com/de-de/design-visualization/
technologies/turing-architecture/
newsroom.intel.de/news-releases/intel-announces-worlds-best-
gaming-processor-new-9th-gen-intel-core-i9-9900k
lenovo.com/de/de/laptops/thinkpad/t-series/
T495/p/22TP2TTT495
https://www.extremetech.com/extreme/
171375-reverse-engineered-ps4-apu-reveals-
the-consoles-real-cpu-and-gpu-specs
https://www.rewards.sony.com/
ps4-game-system-1tb-pro/3003346.html

## Slide 5: Motivation
  GPUs sind Beschleuniger!
  Spezialisierte Hardware
  Datenparallele Algorithmen
  Weitere Beschleunigertypen:
  CPUs mit besonders vielen Kernen (AMD EPYC)
  GPU-ähnlich (NVIDIA Tesla)
  Hybride (Intel Xeon Phi)
  Problem: Allzweck-Hardware
  Nicht für jede Anwendung ideal

## Slide 6: Motivation
  Lösung: problemspezifische Hardware?
  Application-specific integrated circuit (ASIC)
  Hohe Produktionskosten → erst ab hohen Stückzahlen interessant
  Fertige Hardware schwer anpassbar
  Dynamisch konfigurierbare Hardware
  field programmable gate array (FPGA)
  Frei verschaltbare Komponenten (Logikfunktionen, Speicher, …)
  Schaltungen beliebig austauschbar
  Langsamer als ASICs
  Synthese: Algorithmus → Schaltung

## Slide 7: Motivation
Problem: Programme nicht portabel
  GPUs: CUDA (seit 2005, nur NVIDIA)
  CPUs: OpenMP (seit 1997) & Intrinsiken
  FPGAs: Hochsprachen-Dialekte (seit 2011)
Khronos: einheitliche API-Standards
  2008: Open Computing Language (OpenCL)
  2015: SYCL (FPGA-Unterstützung)
  Abstrahierende Bibliotheken
  Beispiel: Kokkos (seit 2014, keine FPGA-Unterstützung)
  Beispiel: Alpaka (seit 2015, keine FPGA-Unterstützung)
developer.nvidia.com/
language-solutions
openmp.org
xilinx.com/products/design-tools/vivado.html
kokkos.org
github.com/ComputationalRadiationPhysics/alpaka
khronos.org/blog/
opencl-2.2-maintenance-
update-released
khronos.org/assets/utilities/retrieveFile.php?d=sycl&t=logopacks

## Slide 8: Ziel
  Untersuchung des SYCL-Standards
  Existierende Implementierungen
  Nutzbarkeit
  FPGA-Schwerpunkt
  Entwicklung eines Alpaka-SYCL-Backends
  Analyse der Schwierigkeiten und Unzulänglichkeiten
  Einschätzung der Leistungsfähigkeit
  Verifizierung durch reale Anwendung

## Slide 9: FPGAs als Beschleuniger

## Slide 10: FPGAs als Beschleuniger
  Aufbau
  Logikzellen mit geringer Komplexität
  Regelmäßige spaltenweise Feldstruktur
  Programmierbare Verdrahtungen
  Puffer für Ein- und Ausgabe (I/O)
  Weitere Elemente (Speicher, Multiplizierer, …)
Moderne FPGAs (Xilinx Virtex UltraScale+)
  Configurable logic block (CLB)
  Input/output block (IOB)
  Block RAM (36 kbit, paralleler Zugriff)
  UltraRAM (288 kbit, kein paralleler Zugriff)
  Digital signal processor (DSP)
  Clock management tile (CMT)
Nach [HS10], S. 10-14

## Slide 11: FPGAs als Beschleuniger
Xilinx XCU200
  Aufteilung in drei super logic regions (SLR)
  Zugriff auf Off-Chip-Speicher (DRAM)
  Dynamische Region für Programmierer
  Statische Region für Laufzeitumgebung
  111.500 CLBs
  1706 Block RAMs
  800 UltraRAMs
  5867 DSPs
dynamische Region
dynamische Region
statische Region
dynamische Region
SLR2
SLR1
SLR0
nach Xil19a, S. 5

## Slide 12: FPGAs als Beschleuniger Einsatzzwecke
  Schaltungsentwurf
      Rapid prototyping für integrierte Schaltkreise
      Einfache Fehlerbehebung
  Schaltkreise in kleiner Stückzahl
      Einstiegskosten geringer als bei ASICs
      Höhere Kosten pro Stück bei größeren Produktionsvolumen
  Microsoft: Inferenz tiefer neuraler Netzwerke [Fow+18, Chu+18]
      Trainierte Netzwerke als Schaltung
  Microsoft: FPGAs als Netzwerkkarten [Fir+18]
  Amazon: FPGA-Cloud-Instanzen [Ama]
      FPGAs als Beschleuniger [Di+17]

## Slide 13: FPGAs als Beschleuniger Programmierung

## Slide 14: Die SYCL-Spezifikation

## Slide 15: Die Alpaka-Bibliothek

## Slide 16: Implementierung des SYCL-Backends

## Slide 17: Ergebnisse

## Slide 18: Ergebnisse Nutzbarkeit // Übersicht
Implementierung | Nutzbarkeit mit Alpaka
ComputeCpp | Nicht nutzbar (fehlerhaft)
Intel | Nutzbar
Xilinx | Nicht nutzbar (fehlerhaft)
hipSYCL | Nicht nutzbar (unvollständig)
sycl-gtx | Nicht nutzbar (unvollständig)

## Slide 19: Ergebnisse Nutzbarkeit // ComputeCpp
Verwendete Version: ComputeCpp 1.1.5 Community Edition
Problem: Zeiger
template <typename T>
void f(T* ptr);
auto x = 42;
f(&x); // void f(int* ptr);
auto ptr = sycl_accessor.get_pointer();
f(ptr); // void f(__global int* ptr);
std::is_same_v<int*, decltype(ptr)>; // false
__global int* ptr2 = nullptr; // Syntaxfehler

## Slide 20: Ergebnisse Nutzbarkeit // Xilinx
Verwendete Softwareversionen:
  github.com/triSYCL/sycl, sycl/unified/next-Zweig, Commit #dfb95af
  SDAccel 2019.1
  XRT 2.2
  xilinx-u200-xdma & xilinx-u200-xdma-dev für Ubuntu 18.04 (Version 201830.2-2580015)
Problem #1: Mathematikfunktionen
  Compiler generiert fehlerhafte Instruktionen
  Manche Funktionen führen zu Compiler-Absturz
      rsqrt(double)

## Slide 21: Ergebnisse Nutzbarkeit // Xilinx
Problem #2: benutzerdefinierte Strukturen
struct coord
{
std::size_t x;
std::size_t y;
};
struct kernel
{
operator()()
{
auto c = coord{42, 42}; // Compiler-Absturz
}
};

## Slide 22: Ergebnisse Performanz // Verifizierung
Verifizierung des Alpaka-Backends
  Alpaka-Programm: jungfrau-photoncounter
  Photonenzähler für JUNGFRAU-Detektor (Paul Scherrer Institut, PSI)
      16 Megapixel
      2 Byte pro Pixel
      Derzeitige Frequenz: 100 Hz (3,2 GB/s)
      Zielfrequenz: 2,2 kHz (74 GB/s)
  : Anzahl der Photonen
  ADC: Messergebnis des Pixels
  Sockel: Grundrauschen des Pixels (engl. pedestal)
  Verstärkung: Signalverstärkung des Pixels (engl. gain)
  : Photonenenergie

## Slide 23: Ergebnisse Performanz // Verifizierung

## Slide 24: Ergebnisse Performanz // Compile-Zeit
Chart: 
| Kernel | Synthese | Optimierung | Platzierung | Routing | Bitstream
int | 0.018264 | 0.10611 | 0.020081 | 0.091458 | 0.13355 | 0.031586
float | 0.018218 | 0.079931 | 0.017141 | 0.076273 | 0.099769 | 0.022755

## Slide 25: Ergebnisse Performanz // Ressourcenverbrauch
float
int
Chart: Ressourcen
| CLB | Flip-Flops | LUTs | DSPs | Block RAM | UltraRAM
int | 82.78 | 17.18 | 47.11 | 88.17 | 4.9 | 0
float | 51.68 | 14.66 | 31.51 | 88.37 | 4.9 | 0

## Slide 26: Fazit

## Slide 27: Literatur

## Slide 28: Literatur
[Ama] Amazon Web Services, Inc. Amazon EC2 F1-Instances. URL: https://aws.amazon.com/de/ec2/instance- types/f1/ (besucht am 22.11.2019)
[Chu+18] Eric Chung u.a. „Serving DNNs in Real Time at Datacenter Scale with Project Brainwave“. In: IEEE Micro Jahrgang 38. Ausgabe 2 (März 2018), S. 8 – 20. DOI: 10.1109/MM.2018.022071131
[Di+17] Lorenzo Di Tucci u.a. „The Role of CAD Frameworks in Heterogeneous FPGA-Based Cloud Systems“. In: IEEE 35th International Conference on Computer Design. Nov. 2017, S. 423 – 426. DOI: 10.1109/ICCD.2017.75
[Fir+18] Daniel Firestone u.a. „Azure Accelerated Networking: SmartNICs in the Public Cloud“. In: 15th USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation. Apr. 2018, S. 51 – 64.
[Fow+18] Jeremy Fowers u.a. „A Configurable Cloud-Scale DNN Processor for Real-Time AI“. In: Proceedings of the 45th Annual International Symposium on Computer Architecture. Juni 2018, S. 1 – 14. DOI: 10.1109/ISCA.2018.00012
[HS10] Charles Hawkins und Jaume Segura. Introduction to Modern Digital Electronics. Preliminary Edition. SciTech Publishing, Inc., 2010. ISBN: 978-1-891-12107-4

## Slide 29: Literatur
[Xil19a] Xilinx, Inc. Alveo U200 and U250 Data Center Accelerator Cards Data Sheet. DS962 (v1.1). Xilinx, Inc. 2100 Logic Drive, San Jose, CA 95124, Vereinigte Staaten von Amerika, Juni 2019.